## Slide 1: Ενσωματωμένα Συστήματα
Βαρτζιώτης Φώτης

## Slide 2: Endianess (σειρά αποθήκευσης)

## Slide 3: ARM Endian Support Word Load/Store with E-Bit

## Slide 4: Ευθυγράμμιση Δεδομένων (1)
Όπως το “Endianess”, εμφανίζεται σε λέξεις που αποτελούνται από πολλαπλά Byte,
Κάθε επεξεργαστής κατασκευάζεται με ένα εγγενές μήκος λέξης (native bit width, NBW) που διαχειρίζεται και μεταφέρει στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες.
  Επεξεργαστές ΕΣ με 8, 16, 32 ή 64 bit
  Το μήκος δηλώνει την χωρητικότητα των εσωτερικών και εξωτερικών διαύλων του επεξεργαστή

## Slide 5: Ευθυγράμμιση Δεδομένων (2)
Όταν μια μεταφορά ταυτίζεται με το NBW, τότε έχει τη μέγιστη ταχύτητα εξυπηρέτησης (το μικρότερο χρόνο πρόσβασης).
  μεταφορά 16 bit σε έναν επεξεργαστή 16 bit είναι προτιμότερη από μια μεταφορά 8 ή 32 bit σε έναν επεξεργαστή 16 bit.
Γιατί οι επεξεργαστές ομαδοποιούν τις διευθύνσεις μνήμης σε ομάδες μεγέθους τόσων Byte, όσα τα Byte του ΝΒW
  μια κλήση στη μνήμη φέρει τις διευθύνσεις 0h, 1h, 2h, 3h, ενώ μια άλλη τις 4h, 5h, 6h, 7h.

## Slide 6: Ευθυγράμμιση Δεδομένων (3)
Τα LS-bit που διευθυνσιοδοτούν εσωτερικά το Block των Byte αγνοούνται.
  Πχ Για 32 bit NWB, τα 2 τελευταία bit αγνοούνται
    ABF1h  1010101111110001  10101011111100?? (Block)
    Για 64 bit NWB, τα 3 τελευταία bit αγνοούνται
Η μικρότερη διεύθυνση ονομάζεται βάση της ομάδας (1010101111110000 ή ABF0h ), και η μεγαλύτερη κορυφή (1010101111110011 ή ABF3h).
Μερικοί σχεδιαστές απαλείφουν τα LS-bit από τον εξωτερικό δίαυλο διευθύνσεων
  Οικονομία ή μεγαλύτερος χώρος διευθύνσεων.

## Slide 7: Ευθυγράμμιση Δεδομένων (4)
Μια πρόσβαση πολλαπλών Byte στη μνήμη θεωρείται ευθυγραμμισμένη, όταν γίνεται στη βάση της ομάδας και όχι σε κάποια ενδιάμεση διεύθυνση της ομάδας, πχ
  πρόσβαση στη διεύθυνση ABF0h  Ευθυγραμμισμένη
    4 Byte ABF0h - ABF3h σε μια συναλλαγή.
  πρόσβαση στη διεύθυνση ABF1h  μη Ευθυγραμμισμένη
    3 Byte ABF1h - ABF3h σε μια συναλλαγή και 1 Byte ABF4h σε μια πρόσθετη συναλλαγή
  Χρειάζονται πρόσθετα κυκλώματα για μη ευθυγραμμισμένα δεδομένα πχ 2 καταχωρητές ειδικού σκοπού που θα υποστηρίζουν παραμετροποιήσιμη ολίσθηση έως 3 θέσεις (για 32 bit), και ένα κύκλωμα συνένωσης των τιμών 2 καταχωρητών στο τελικό

## Slide 8: Μη ευθυγραμμισμένες προσβάσεις στη μνήμη
O Motorola 68000, ο MIPS, και οι περισσότεροι επεξεργαστές ARM και RISC δεν υποστηρίζουν μη ευθυγραμμισμένες προσβάσεις.
Ο PowerPC και οι επεξεργαστές που είναι συμβατοί με 8086, IA-32 και AMD64/x86-64.
Ωστόσο, τουλάχιστον οι δομές συγχρονισμού να είναι ευθυγραμμισμένες

## Slide 9: Ευθυγράμμιση Δεδομένων (5)
Σε κάθε περίπτωση, οι μη ευθυγραμμισμένες προσβάσεις, θα πρέπει να αποφεύγονται.
Οι συμβολομεταφραστές μόλις ανιχνεύσουν την ύπαρξη μη ευθυγράμμισης, προσθέτουν έξτρα Byte(s), ώστε να ευθυγραμμιστούν τα δεδομένα.
Typedef struct {
  Long long4Byte
  Char charA1Byte
  Char charB1Byte
} Struct

## Slide 10: Ευθυγράμμιση Δεδομένων (6)
Σε περίπτωση που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής κρυφή μνήμη, τότε η ευθυγράμμιση γίνεται ως προς το μέγεθος της γραμμής της κρυφής μνήμης που συνδέεται στον επεξεργαστή (δηλαδή την κρυφή μνήμη επιπέδου 1), πχ
  16 Byte ανά γραμμή, τότε η ευθυγράμμιση γίνεται ανά 16 Byte και ασφαλώς ως προς τις υποομάδες που δημιουργούνται,
    πρόσβαση 8 Byte: 0 ή 8 είναι ευθυγραμμισμένη
    πρόσβαση 4 Byte: 0 ή 4 ή 8 ή 12

## Slide 11: Ιεραρχία, Μέγεθος και ταχύτητα μνήμης

## Slide 12: Μνήμη on-chip
Yποστηρίζει ταχύτητες πρόσβασης σε κατάσταση μηδενικής αναμονής (χωρίς να περιμένει ο επεξεργαστής),
Ενεργειακά αποδοτική

## Slide 13: On-chip RAM vs Cache
Είναι απλούστερη, φτηνότερη, και χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια. Ο σχεδιασμός μιας κρυφής μνήμης είναι αρκετά σύνθετος.
Έχει περισσότερη ντετερμινιστική (αιτιοκρατική) συμπεριφορά. Οι κρυφές μνήμες έχουν σύνθετες συμπεριφορές που μπορούν να κάνουν δύσκολη την πρόβλεψη του πόσο καλά θα λειτουργήσουν κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, πχ διακοπές
Μια κρυφή μνήμη έχει γνώση μόνο της συμπεριφοράς στο παρελθόν του προγράμματος,  κακή μελλοντική πρόβλεψη για κρίσιμες διεργασίες με αυστηρούς περιορισμούς πραγματικού χρόνου. Στην On-chip μνήμη ο προγραμματιστής προβλέπει.
Το μειονέκτημα με την on-chip RAM έναντι της κρυφής μνήμης είναι ότι απαιτεί ρητή διαχείριση από τον προγραμματιστή, ενώ η κρυφή μνήμη είναι συνήθως διαφανής στον προγραμματιστή.

## Slide 14: Απεικόνιση Διεργασίας
Διεργασία
Πηγαίος κώδικας
Δεδομένα
Στοίβα
Τμήμα συμβόλων ή BSS

## Slide 15: Κατάτμηση σε Τμήματα
Όλοι οι διαφορετικοί τύποι πληροφοριών σε μια διεργασία χωρίζονται σε λογικές μονάδες μνήμης μεταβλητού μεγέθους, αποκαλούμενα τμήματα.
Ένα τμήμα λοιπόν είναι ένα σύνολο λογικών διευθύνσεων που περιέχουν τον ίδιο τύπο πληροφοριών.
Οι διευθύνσεις τμημάτων είναι λογικές διευθύνσεις που αρχίζουν από το 0, και αποτελούνται από έναν αριθμό τμήματος, που υποδεικνύει τη διεύθυνση βάσεων του τμήματος, και ένα τμήμα έναρξης που καθορίζει την πραγματική φυσική διεύθυνση μνήμης.
Κάθε τμήμα ξεχωριστά μπορεί να προστατεύεται, πχ
  Κοινόχρηστο, μόνο για Ανάγνωση, ανάγνωση και Εγγραφή.

## Slide 16: Διευθυνσιοδότηση Τμήματος

## Slide 17: Εκτέλεση αρχείων από ενσωματωμένο ΛΣ
Τα τμήματα δεδομένων, κειμένου και BBS καθορίζονται κατά το χρόνο μετάφρασης, και είναι υπό αυτή τη μορφή στατικά τμήματα.
Αυτά τα τρία τμήματα είναι αυτά που τυπικά αποτελούν τμήμα ενός εκτελέσιμου αρχείου.
Υπάρχουν διάφορα σχήματα εκτελέσιμων αρχείων που υποστηρίζονται από τα ενσωματωμένα ΛΣ
  ELF (Executable and Linkable Format - εκτελέσιμο και διασυνδεδεμένο αρχείο) - linux, freeBSD
  Κλάση Java Byte: Αντί για τμήματα, τα στοιχεία του αρχείου κλάσης καλούνται αντικείμενα - Jbed RT
  COFF (Common Object File Format - κοινό σχήμα αρχείων αντικειμένου) - WinCE

## Slide 18: Επεξεργαστές ΕΣ
Μεγάλη ποικιλία με βάση τις ανάγκες

## Slide 19: Εντολές Επεξεργαστών (1)

## Slide 20: Εντολές Επεξεργαστών (2)

## Slide 21: Εντολές Επεξεργαστών (3)
Λογικές: ολίσθηση, περιστροφή με διάφορους τρόπους (δεξιά/αριστερή, με κρατούμενο ή χωρίς)
Αριθμητικές Ακεραίων: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση
Αριθμητικές Πραγματικών: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση , ύψωση σε δύναμη, ρίζα
Εισόδου/Εξόδου: πρόσβαση σε συσκευές εισόδου εξόδου
Πρόσβασης Μνήμης: ανάγνωση ή εγγραφή στη μνήμη, λειτουργίες σε περιοχές μνήμης
Ελέγχου Ροής: διακλαδώσεις υπό συνθήκη ή χωρίς, πράξεις με σημαίες
Διανυσματικές Πράξεις: Πράξεις διανυσματικής επεξεργασίας (vector processing)

## Slide 22: Εντολές Επεξεργαστών σε ΕΣ
Ωστόσο, οι παραπάνω εντολές, δε βρίσκονται όλες σε επεξεργαστές ΕΣ, αφού τα ΕΣ είναι εξειδικευμένα για κάποια εφαρμογή.
Έτσι, οι ARM, αποτελούνται από δομικά στοιχεία που προσθέτονται η αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός συγκεκριμένου επεξεργαστή, πχ
  Αν δεν απαιτείται μια λειτουργία πραγματικών αριθμών, δε θα τοποθετηθεί η μονάδα FPU,
  Αν δε χρειάζεται η λειτουργία διανυσματικών πράξεων, θα παραληφθεί και η αντίστοιχη μονάδα (NEON).

## Slide 23: Διασωλήνωση
Χωρίς Διασωλήνωση | Με Διασωλήνωση

## Slide 24: Αρχιτεκτονικής της διασωλήνωσης του επεξεργαστή MIPS
Η διαδρομή που ακολουθεί μια εντολή από την προσκόμιση ως και την εγγραφή, ονομάζεται διαδρομή δεδομένων (datapath) επεξεργαστή.

## Slide 25: Κίνδυνοι Διασωλήνωσης
Δομικοί κίνδυνοι: υπάρχουν όταν το ίδιο δομικό στοιχείο απαιτείται να χρησιμοποιηθεί από 2 διαφορετικά στάδια της διασωλήνωσης, πχ
  το αρχείο καταχωρητών (RegFile) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο στάδιο 2 και στο στάδιο 5.
    μπορεί να εξαλειφθεί με την προσθήκη μιας επιπρόσθετης θύρας εγγραφής/ανάγνωσης στο RegFile.
Κίνδυνοι ελέγχου: δημιουργούνται όταν υπάρχει διακλάδωση ή κλήση συνάρτησης,
  ο IR δεν θα φορτώσει την εντολή που έπεται (+4 Byte στο MIPS), αλλά με την εντολή που βρίσκεται πολλά Byte μακριά και αφορά την πρώτη εντολή της συνάρτησης ή της εναλλακτικής διαδρομής,
    μπορεί να λυθεί με μια λειτουργία πρόβλεψης επόμενης εντολής
Κίνδυνοι δεδομένων: προκύπτουν όταν απαιτούνται δεδομένα που έχουν υπολογιστεί αλλά ακόμη δεν έχουν γραφεί
  Γιατί είναι στο στάδιο 4 ή 5
    μπορεί να λυθεί με μια λειτουργία καθυστέρησης ή με προσθήκη υλικού

## Slide 26: Περιγραφή της αρχιτεκτονικής-στόχου για ένα ΕΣ

## Slide 27: Δομοστοιχεία εκτός ολοκληρωμένου κυκλώματος (1)
Εξωτερική μνήμη δεδομένων
  Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια μεγάλη εξωτερική μνήμη για να διατηρεί τα πολυδιάστατα σήματα των σημερινών εφαρμογών.
  Μπορεί να αποτελείται από μονάδες διαφορετικών τύπων και χαρακτηριστικών, πχ
    ένα επίπεδο με παρασκηνιακή μνήμη τύπου RAM και τεχνολογίας DRAM, και ένα ακόμη επίπεδο με σκληρό δίσκο.
      DRAM φθηνότερη από SRAM
      Ποικιλία DRAM
  Μνήμη εκτός ολοκληρωμένου => κυρίαρχος παράγοντας διαμόρφωσης της ολικής κατανάλωσης ισχύος και επίδοσης
    =>μια ιεραρχία μνήμης πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα.

## Slide 28: Εξωτερική μνήμη δεδομένων

## Slide 29: Δομοστοιχεία εκτός ολοκληρωμένου κυκλώματος (2)
Μνήμη εντολών
  Τύπου μόνο ανάγνωσης (ROM-Read Only Memory)
  Έχει το λογισμικό του επεξεργαστή.
  Τοποθετείται εκτός ολοκληρωμένου κυκλώματος, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αντικατάστασή της με μια αναβαθμισμένη έκδοση.
  Δεν χρησιμοποιήται επανεγγράψιμη ROM από πολλά πραγματικά ενσωματωμένα συστήματα , για λόγους κόστους, αξιοπιστίας και ταχύτητας πρόσβασης.
  Αργή => σκιώδης μνήμη εντολών.

## Slide 30: Δομοστοιχεία εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος (1)
Μνήμη δεδομένων: μπορεί να είναι είτε μια σκιώδης μνήμη,
  Συνήθως SRAM (μπορεί και DRAM),
  διασύνδεση ανάμεσα στον επεξεργαστή και στην παρασκηνιακή μνήμη,
    δεν έχει δικό της χώρο διευθύνσεων και δεν είναι άμεσα ελέγξιμη από το σχεδιαστή,
  προτείνεται να μην χρησιμοποιείται σε εφαρμογές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
Είτε μια πρόχειρη (scratchpad) μνήμη
  Μπορεί να ελεγχθεί άμεσα από το σχεδιαστή

## Slide 31: Δομοστοιχεία εντός ολοκληρωμένου κυκλώματος (2)
Μονάδα διαχείρισης μνήμης
  Αναζωογόνηση (refresh) των δεδομένων της μνήμης
  Κοινή και συνεπή χρήση της μνήμης για multicore συστήματα
  μετατροπή των λογικών (εικονικών) διευθύνσεων μνήμης του επεξεργαστή σε πραγματικές διευθύνσεις της μνήμης
DMA-Direct Memory Access
Advanced RISC Machines (ARM) Ltd και Texas Instruments,
Σκιώδης μνήμη εντολών
  τεχνολογία SRAM,
  μείωση της καθυστέρησης πρόσβασης στην εκτός ολοκληρωμένου κυκλώματος μνήμη εντολών του επεξεργαστή.
  Η μνήμη αυτή μειώνει την κατανάλωση ισχύος και αυξάνει την επίδοση του συστήματος
IP-block:
  Εξειδικευμένο κύκλωμα για συγκεκριμένες λειτουργίες